«УТВЕРЖДАЮ»

Директор АО ИО РАН

___________________________

_____________________20____ г.

Отчет об экспедиционных работах по теме   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________

(даты экспедиционных выходов)

| Начальник экспедиционного отряда | ________________________________ |
| --- | --- |
|  | (должность, ФИО) |

Калининград 20____

- Введение

- Основание для проведения экспедиционных исследований  (приказ, наименование и номер госзадания, хозяйственного договора, проекта, гранта).

Пример:

Экспедиция была организована в соответствии с приказом №___ от __________ в период _______________________ лабораторией ____________ АО ИО РАН в рамках выполнения работ в рамках госзадания №…. «Название госзадания» или по договору № _____ от __________ г.

- Плавсредства.

- 3адачи экспедиционных работ.

- Состав экспедиционного отряда (включая экипаж).

Пример:

Таблица 1 – Состав экспедиционного отряда

| № | ФИО | Должность по приказу | Структурное подразделение | Обязанности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Иванов Р.Д. | Начальник экспедиционного отряда | ЛГЭ | Работа с гидрофизическим зондом, отбор проб воды |
|  | … |  |  |  |

- Методы и средства измерений и обработки данных; метрологическое обеспечение измерительной аппаратуры

Пример:

Гидрофизическое зондирование выполнялось мультипараметрическим зондом Idronaut 316 Plus в режиме автономной записи данных на встроенный цифровой накопитель (Таблица 2).

Таблица 2 — Характеристики датчиков зонда Idronaut Ocean Seven 316 Plus

| Характеристика/ параметр | Модель датчика | Диапазон измерений | Точность |
| --- | --- | --- | --- |
| Электропроводность, мСм/см | IDRONAUT. 7-и электродная кварцевая ячейка | 0–70 | 0,003 |
| Температура, °С | IDRONAUT. Платиновый термоэлектрод | -3–50 | 0,002 |
| Давление, дбар | IDRONAUT. Пьезорезистивный датчик | 0–1000 | 0,05% от измеренного значения |
| Растворенный кислород, % | IDRONAUT. Полярографический датчик с компенсацией давления | 0–500 | 1 |

Поверка зонда проводились в АО ИО РАН ведущим инженером Т.С. Артемьевой 11 июня 2019 г.

3.	Краткое содержание выполненных исследований

- Карта района исследований с указанием станций, полигонов, точек, маршрутов и т.д.

- Таблица с указанием номеров станций, координат, времени и видам работ на станциях, глубин.

- Причины невыполнения запланированных работ

- Сведения о передаче первичных экспедиционных данных для дальнейшей обработки (таблица)

Пример:

Таблица  3 — Сведения о передаче первичных экспедиционных данных для дальнейшей обработки

| Кому передано (для сторонних организаций - основание передачи) | Вид данных | Вид обработки |
| --- | --- | --- |
| ВСЕГЕИ, Петров Л.Ж. | Данные гидролокации бокового обзора и геоакустического профилирования (EA 400, EA 600) | Постобработка и интерпретация геоакустических данных |
| АО ИО РАН, лаборатория геоэкологии, Иванов Р.Д. | Пробы взвеси на ядерных фильтрах | Определение концентрации и вещественного состава взвеси, анализ ее пространственного распределения |

- Предварительные научные результаты

- Обязательные приложения к отчету:

- копия приказа об экспедиции;

- первичные данные по гидрофизическим, батиметрическим измерениям и геологические журналы (прикладываются на СD/DVD к отчету).

- акты передачи ответственным лицам первичных данных экспедиции, проб и образцов для последующего анализа, хранения и обработки (составляется в произвольной форме).